### Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE n. 223 de 17/9/1991)

1991-9 ORDEN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1991 POR LA QUE SE MODIFICA LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM1 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION.

Rango: Orden

Páginas: 30516 - 30517

Referencia: 1991/23407

### TEXTO

LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 DEL REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y MANUTENCION, ORIGINARIAMENTE APROBADA POR ORDEN DE 19 DE DICIEMBRE DE 1985, FUE POSTERIORMENTE MODIFICADA PARA ACOGER LAS PRESCRIPCIONES DE LA DIRECTIVA 860/312/CEE, QUE ADAPTO AL PROGRESO TECNICO LA DIRECTIVA 84/529/CEE POR ACTUALIZACION DE LA NUEVA NORMA EUROPEA EN-81-1 DE 1985 (UNE 58-705-86), PROCEDIENDOSE A APROBAR UN NUEVO TEXTO DE LA INSTRUCCION CITADA POR ORDEN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1987.

COMO QUIERA QUE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO 90/486/CEE, DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1990, HA MODIFICADO DE NUEVO LA CITADA DIRECTIVA 84/529/CEE, RELATIVA A LA APROXIMACION DE LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LOS ASCENSORES MOVIDOS ELECTRICAMENTE, AMPLIANDO SU CAMPO DE APLICACION A LOS ASCENSORES MOVIDOS HIDRAULICA U OLEOELECTRICAMENTE A QUE SE REFIERE LA NORMA EUROPEA EN-81-2 (TRADUCIDA COMO NORMA ESPAÑOLA UNE 58-717-89), RESULTA NECESARIO MODIFICAR LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1, ADAPTANDOLA A LA MODIFICACION DE LA DIRECTIVA 84/529/CEE, Y REFORMANDOLA PARA INCLUIR LAS PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS ASCENSORES HIDRAULICOS.

DADO EL CARACTER DE OPTATIVAS DE LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS CITADAS, ES PRECISO, SEGUN LOS ARTICULOS 30 Y SIGUIENTES DEL TRATADO CEE, ADMITIR EN EL MERCADO ESPAÑOL NO SOLO LOS APARATOS CONFORMES CON LO ESTIPULADO EN TALES DIRECTIVAS, SINO TAMBIEN LOS APARATOS FABRICADOS Y CONTROLADOS DE ACUERDO CON REGLAMENTACIONES TECNICAS DE OTROS ESTADOS MIEMBROS, SIEMPRE QUE GARANTICEN, AL MENOS, EL MISMO GRADO DE PROTECCION QUE LA NORMATIVA ESPAÑOLA.

EN SU VIRTUD, ESTE MINISTERIO HA TENIDO A BIEN DISPONER:

PRIMERO. 1. SE MODIFICA LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 DEL REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y MANUTENCION, REFERENTE A NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS, TEXTO APROBADO POR ORDEN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1987, QUE CAMBIARA SU DENOMINACION, OBJETO Y CAMPO DE APLICACION Y ESTRUCTURA EN LA FORMA QUE SIGUE:

1.1 DENOMINACION. PASARA A DENOMINARSE: INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELECTRICA, HIDRAULICA U OLEOELECTRICAMENTE.

1.2 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION: LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 SE APLICARA A LOS ASCENSORES MOVIDOS ELECTRICA, HIDRAULICA U OLEOELECTRICAMENTE, INSTALADOS DE FORMA PERMANENTE, QUE PONGAN EN COMUNICACION NIVELES DEFINIDOS CON UNA CABINA DESTINADA AL TRANSPORTE DE PERSONAS O DE PERSONAS Y OBJETOS, SUSPENDIDA MEDIANTE CABLES O CADENAS O SOSTENIDA POR UNO O MAS PISTONES, Y QUE SE DESPLACE, AL MENOS PARCIALMENTE, A LO LARGO DE GUIAS VERTICALES O CON UNA INCLINACION SOBRE LA VERTICAL INFERIOR A 15.

1.3 ESTRUCTURA: A CONTINUACION DEL ANEXO F DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1, APROBADA POR ORDEN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1987, SE AGREGA UN APENDICE RELATIVO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE LOS ASCENSORES HIDRAULICOS CON EL SIGUIENTE CONTENIDO:

APENDICE

NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE LOS ASCENSORES HIDRAULICOS

1. SE APLICARAN LAS NORMAS DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA UNE 58-717-89, EXCEPTO SU CAPITULO 16 Y EL APARTADO F.O DE SU ANEXO F.

2. EN MATERIA DE INSPECCIONES, PRUEBAS, REGISTRO Y ENTRETENIMIENTO DE LOS ASCENSORES SERA DE APLICACION EL CAPITULO 16 DE LA PRESENTE INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA, ENTENDIENDOSE QUE LOS ANEXOS QUE EN LA MISMA SE CITAN SON LOS DE LA NORMA UNE 58-717-89.

EL PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN CE DE TIPO SE AJUSTARA AL APARTADO F.O DE SU ANEXO F>.

2. SE MODIFICA EL APARTADO 16.1.3.3 DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1, QUE QUEDARA REDACTADO COMO SIGUE:

<LAS CONDICIONES TECNICAS CUYO CUMPLIMIENTO DEBE COMPROBARSE EN LAS INSPECCIONES GENERALES PERIODICAS DE LOS ASCENSORES INSTALADOS DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES DE 30 DE JUNIO

DE 1966, SERAN LAS ESTABLECIDAS EN DICHO REGLAMENTO. LAS INSPECCIONES PERIODICAS DE LOS APARATOS INSTALADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHO REGLAMENTO DE 1966, SE EFECTUARAN SIGUIENDO LO DISPUESTO EN LA ORDEN DE 31 DE MARZO DE 1981, APARTADO 3. >

SEGUNDO. EN TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL Y A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACION DE LA PRESENTE ORDEN NO SE PODRA RECHAZAR, PROHIBIR O RESTRINGIR LA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS ASCENSORES HIDRAULICOS QUE RESPONDAN A LAS DISPOSICIONES A ELLOS APLICABLES DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1. IGUALMENTE A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DE LA PRESENTE ORDEN, TAMPOCO SE PODRA RECHAZAR, PROHIBIR O RESTRINGIR LA COMERCIALIZACION O UTILIZACION DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION DE ASCENSORES HIDRAULICOS INDICADOS EN EL APARTADO F.O.1 DEL ANEXO I DE LA CITADA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA, SI RESPONDEN AL TIPO CE EXAMINADO, ESTAN PROVISTOS DE LA MARCA DE EXAMEN CE DE TIPO Y VAN ACOMPAÑADOS DE UN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EXTENDIDO POR EL FABRICANTE DE ACUERDO CON EL MODELO DEL APARTADO F.O.1.

TERCERO. 1. LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 Y EL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION TENDRAN EL CARACTER VOLUNTARIO HASTA EL 26 DE MARZO DE 1992, FECHA A PARTIR DE LA CUAL ENTRARAN EN VIGOR CON CARACTER OBLIGATORIO PARA LOS ASCENSORES DE NUEVA INSTALACION, ENTENDIENDOSE POR TALES AQUELLOS CUYOS EXPEDIENTES TECNICOS SEAN PRESENTADOS CON POSTERIORIDAD A DICHA FECHA.

2. POR EXCEPCION AL ANTERIOR APARTADO, SERAN OBLIGATORIAS, DESDE LA PUBLICACION DE LA PRESENTE ORDEN, LAS MATERIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION SIGUIENTES:

FABRICANTES E IMPORTADORES (ARTICULO 7. 1 Y 7. 3).

INSTALADORES (ARTICULO 8. 1, 8. 2, A) Y 8. B), Y 8. 3).

EMPRESAS CONSERVADORAS (ARTICULO 10).

PROPIETARIOS (ARTICULO 13).

INSPECCIONES PERIODICAS (ARTICULO 19.2)

Y LAS DISPOSICIONES DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 A LAS QUE REMITE DICHO REGLAMENTO.

3. ASIMISMO, A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DE LA PRESENTE ORDEN, SERA OBLIGATORIO QUE LAS PUERTAS DE PISO Y CABINA DE LOS ASCENSORES HIDRAULICOS ARRASTRADAS SIMULTANEAMENTE, CUMPLAN LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL PUNTO 7.7.3.2, <DESENCLAVAMIENTO DE SOCORRO>, DE LA NORMA UNE 58-717-89.

4. DURANTE EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESDE LA PUBLICACION DE LA PRESENTE ORDEN HASTA LA OBLIGATORIA ENTRADA EN VIGOR DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1, LOS INDUSTRIALES AFECTADOS PODRAN APLICAR GRADUALMENTE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LA MISMA, INCORPORANDO PARCIAL Y PAULATINAMENTE A LA FABRICACION DE ASCENSORES HIDRAULICOS EL PROGRESO TECNICO QUE REPRESENTA LA CITADA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA.

CUARTO. CUANDO LOS FABRICANTES, INSTALADORES Y CONSERVADORES DE ASCENSORES HIDRAULICOS CUENTEN CON LAS AUTORIZACIONES EXIGIDAS RESPECTO A LOS ASCENSORES ELECTROMECANICOS NO PRECISARAN NUEVAS AUTORIZACIONES PARA ACTUAR EN EL CAMPO DE LOS ASCENSORES HIDRAULICOS.

QUINTO. LOS ASCENSORES HIDRAULICOS QUE SE INSTALEN A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR, CON CARACTER OBLIGATORIO, DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1, UTILIZARAN UNICAMENTE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION QUE HAYAN SUPERADO EL EXAMEN CE DE TIPO, ESTEN PROVISTOS DE LA CORRESPONDIENTE MARCA CE Y VAYAN ACOMPAÑADOS DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EXTENDIDO POR EL FABRICANTE.

SEXTO. A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR CON CARACTER OBLIGATORIO DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1, QUEDARA DEROGADA LA ORDEN DE 30 DE JULIO DE 1974 POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE PROPULSION HIDRAULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACION DE SUS EQUIPOS IMPULSORES.

NO OBSTANTE, LOS ASCENSORES HIDRAULICOS CUYA INSTALACION SE HUBIERA REALIZADO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR, CON CARACTER OBLIGATORIO, DE LA CITADA INSTRUCCION, DEBERAN CUMPLIR LAS EXIGENCIAS TECNICAS DE DICHA ORDEN DE 30 DE JULIO DE 1974.

SEPTIMO. LOS ASCENSORES HIDRAULICOS DESTINADOS A SER UTILIZADOS POR DISMINUIDOS FISICOS CUMPLIRAN CON LAS CORRESPONDIENTES PRESCRIPCIONES DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 Y, ADEMAS, SATISFARAN LAS SIGUIENTES:

A) LAS PUERTAS DE CABINA DEBERAN EQUIPARARSE CON UN DISPOSITIVO FOTOELECTRICO O EQUIVALENTE QUE IMPIDA EL CIERRE AUTOMATICO DE LAS MISMAS MIENTRAS EL UMBRAL ESTE OCUPADO POR UNA PERSONA O SU SILLA DE RUEDAS.

B) EL PAVIMENTO DE LA CABINA SERA ANTIDESLIZANTE Y ESTARA FIJO AL SUELO DE LA MISMA.

C) EL DESNIVEL MAXIMO ENTRE EL UMBRAL DE LA CABINA Y EL CORRESPONDIENTE A LA PUERTA DE ACCESO EN EL PISO SERA DE +-20 MILIMETROS.

OCTAVO. EL ORGANO COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PODRA DISPENSAR DE LA APLICACION DE LOS ARTICULOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 SI EL ESPACIO DISPONIBLE NO PERMITE CUMPLIRLOS, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) INSTALACIONES DEL ASCENSOR EN EDIFICIOS EXISTENTES, ENTENDIENDOSE POR TALES LOS CONSTRUIDOS O EN FASE DE CONSTRUCCION A LA ENTRADA EN VIGOR CON CARACTER OBLIGATORIO DE LA CITADA INSTRUCCION.

B) TRANSFORMACIONES IMPORTANTES DEL ASCENSOR INSTALADO ANTES DE LA CITADA ENTRADA EN VIGOR.

EN ESTOS CASOS SERA NECESARIO QUE EL ORGANO COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE SU CONFORMIDAD AL CORRESPONDIENTE PROYECTO, PUDIENDO EXIGIR LA PRESENTACION DE UN DICTAMEN DE UNA ENTIDAD DE INSPECCION Y CONTROL REGLAMENTARIOS, FACULTADA PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION, EN EL QUE SE HAGA CONSTAR:

A) LAS PRESCRIPCIONES DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA QUE NO SE CUMPLEN Y LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS.

B) QUE LA INSTALACION ESTA CORRECTAMENTE DISEÑADA PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES PARA LAS QUE HA SIDO CONCEBIDA Y REUNE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SUFICIENTES.

DIPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. NO OBSTANTE LO EXPRESADO EN EL PUNTO TERCERO, SE ADMITIRAN EN EL MERCADO ESPAÑOL LOS APARATOS A LOS QUE SE REFIERE

LA ITC MIE-AEM 1, PROCEDENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA CEE QUE CUMPLAN LAS REGLAMENTACIONES NACIONALES DE SEGURIDAD QUE LES CONCIERNEN, O DE OTROS PAISES CON LOS QUE EXISTA UN ACUERDO EN ESTE SENTIDO, SIEMPRE QUE LAS MISMAS SUPONGAN UN NIVEL DE SEGURIDAD DE LAS PERSONAS O DE LOS BIENES RECONOCIDO COMO EQUIVALENTE, AL MENOS, AL QUE PROPORCIONAN LAS PRESCRIPCIONES DE LA REFERIDA ITC, SI VIENEN ACOMPAÑADOS, EN EL MOMENTO DE SU PRIMERA COMERCIALIZACION EN EL MERCADO ESPAÑOL, DE UN CERTIFICADO EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO COMPETENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, EN EL QUE SE RECONOZCA LA MENCIONADA EQUIVALENCIA.

SEGUNDA. EL CENTRO DIRECTIVO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO COMPETENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ACTUALIZARA PERIODICAMENTE, MEDIANTE LA RESOLUCION PERTINENTE, LAS NORMAS UNE A QUE HACE REFERENCIA LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA

MIE-AEM 1, DE ACUERDO CON LA EVOLUCION DE LA TECNICA Y CUANDO LAS NORMAS CONTENIDAS EN ELLA HAYAN SIDO REVISADAS, ANULADAS O SE INCORPOREN A LA MISMA NUEVAS NORMAS.

DISPOSICION TRANSITORIA

SE AMPLIA HASTA EL 26 DE MARZO DE 1992 EL PLAZO A QUE SE REFIERE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA DE LA ORDEN DE 23 DE SEPTIEMBRE

DE 1987, ESTABLECIENDOSE QUE LAS EMPRESAS DE CONSERVACIO DE ASCENSORES A QUE SE REFIERE LO SERAN LO MISMO DE APARATOS ELECTRICOS QUE HIDRAULICOS Y A PARTIR DEL 26 DEL REFERIDO MES DE DICIEMBRE DEBERAN CUMPLIR LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1, APROBADA POR LA REFERIDA ORDEN.

LO QUE COMUNICO A V. I. PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS.

MADRID, 12 DE SEPTIEMBRE DE 1991.

ARANZADI MARTINEZ

ILMO. SR. SUBSECRETARIO.

### Análisis

#### REFERENCIAS ANTERIORES

- MODIFICA LA INSTRUCCIÓN APROBADA POR ORDEN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1987 (Ref. 1987/22592)

- TRASPONE

- DIRECTIVA 90/486/CEE, DE 17 DE SEPTIEMBRE (Ref. 1990/81272)

- DIRECTIVA 84/529/CEE, DE 17 DE SEPTIEMBRE (DOCE L 300, DE 19 de noviembre)

- CITA

- ORDEN DE 19 DE DICIEMBRE DE 1985 (Ref. 1986/916)

- DIRECTIVA 86/312/CEE, DE 18 DE JUNIO (Ref. 1986/81089)

- TRATADO CONSTITUTIVO CEE (Ref. 1986/1)

- REGLAMENTO APROBADO POR ORDEN DE 30 DE JUNIO DE 1966 (BOE NUM. 177, DE 26 DE JULIO, DISP. 827)

- ORDEN DE 31 DE MARZO DE 1981 (Ref. 1981/8761)

- ORDEN DE 30 DE JULIO DE 1974 (Ref. 1974/1303)

#### REFERENCIAS POSTERIORES

- CORRECCIÓN de errores EN BOE NUM. 245, DE 12 DE OCTUBRE DE 1991 . (Ref. 1991/24853)

#### MATERIAS

- APARATOS ELEVADORES